Настройка роутера D-Link  Dir-300 ревизии B6 на автоматическое получение IP адреса (DHCP)

Шаг 1.

В настройках сетевой карты выбераем «Получить IP-адрес автоматически»

Шаг 2.

Необходимо открыть любой браузер и в адресной строке ввести адрес 192.168.0.1. Если всё успешно, роутер запросит логин и пароль для входа в его настройки. По умочанию логин: admin, пароль: admin. После ввода логина вы увидите следующее окно:

Шаг 3.

Нажимаем на кнопку «Настроить вручную», переходим на вкладку «Сеть» и выбираем раздел Wan.

Тип соединения — Dynamic IP

В разделе "Разное" включаем функцию IGMP и NAT

Шаг 4.

Для настройки WiFi сети переходим на вкладку Wi-Fi

В разделе основные настройки вводим имя сети (SSID:)

Шаг 5.

Настраиваем шифрование Wi-Fi.

В разделе Настройки безопасности выбираем :

Сетевая аутентификация: WPA-PSK\ WPA2-PSK mixed

Ключ шифрования PSK:  Ваш пароль для сети WI-FI

Нажимаем кнопку «Изменить» после чего появиться строка

Нажимаем кнопку «Сохранить»