Настройка роутера D-Link  Dir-300 на автоматическое получение IP адреса (DHCP)

Шаг 1.

В настройках сетевой карты выбераем «Получить IP-адрес автоматически»

Шаг 2.

Необходимо открыть любой браузер и в адресной строке ввести адрес 192.168.0.1. Если всё успешно, роутер запросит логин и пароль для входа в его настройки. По умочанию логин: admin, пароль: оставляем пустым. После ввода логина вы увидите следующее окно:

В появившемся окне, для настройки интернет содинения «вручную» нажимаем кнопку Manual

Internet Connection Setup

Шаг 3.

Выбираем тип соединения  Dуnamic IP(Динамический IP)

Нажимаем Save Settings (Сохранить настройки)

Шаг 4.

Для настройки WiFi сети переходим в раздел Wireless Setup.

Для ввода настроек нажимаем Manual Wireless Connection Setup.

Настраиваем шифрование Wi-Fi. В разделе Wi-Fi Protected Setup убираем галочку Enable

В разделе Wireless Network Settings ставим галочку Wireless Enable

В поле Wireless Network Name Указываем название вашей беспроводной сети (произвольно)

Ставим галочку в поле Enable Auto Channel Selection

Тип шифрования выбираем  WPA-Personal

Chiper Type  TKIP and AES

Pre-shared key: вводим пароль на Wi-Fi сеть. Пароль не должен быть менее 8 символов

Нажмите  кнопку Save (Сохранить).

Шаг 5

Как включить поддержку  multicast (для поддержки IPTV)

Необходимо зайти в меню web-интерфейса: Advanced > Advanced Network и поставить галочку «Enable Multicast Stream».

Затем нажмите на кнопку «Save Settings».